Technická špecifikácia multifunkčného zariadenia

| Parameter | Minimálne požiadavky | Spĺňa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Áno | Nie |
| Technológia | Farebné laserové multifunkčné zariadenie samostatne stojace |  |  |
| Funkcie | Kopírovanie, skenovanie, tlač (sieť) |  |  |
| Parametre: | 800 MHz, pamäť 1,5GB , zabudovaný HDD 300 GB |  |  |
| Pracovné využitie | 8 000 str./mes |  |  |
| Štandartné možnosti pripojenia | 2xUSB2.0 port pre pripojenie tretích strán |  |  |
| Sieťové rozhranie: | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ-45 |  |  |
| Počet zásobníkov | Minimálne 2 (1x250 a 1x500 listov pre formát A4, A3 zo stojanom ) |  |  |
| Obojstranná stlač | automatická |  |  |
| ADF podávač | Minimálne na 100 listov |  |  |
| Rýchlosť tlače, skenovania | Farebne/ čb: min. 30 strán/min |  |  |
| Formáty | Kopírovanie formát originálu A5-A3 |  |  |
| Podpora typu médii | A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6 B4-B6 /JIS/,C5, obálka, DL, C6,C5,B5 |  |  |
| Hmotnosti médií | Papier (extra ťažký, lesklý, vysoko lekské obrázky, kancelársky, obálky, Nálepky, štítky, transparentné fóĺie minimálna hmotnosť 80 mg – 135 mg |  |  |
| Rozlíšenie tlače,kopír.,skenovania | Minimálne 600x600 dpi |  |  |
| Zväčšovanie | 25-400 % |  |  |
| Podpora | OS WIN XP,WIN 7,8, WIN SERVER 2003,2008,2012 |  |  |
| Priama tlač | PCL, PS, TIFF, XPS, TPD, šifrovaný PDF (docx,xlsx,ppts) , z portu USB |  |  |
| Funkcie skenovania | Do e-mailu, na USB |  |  |
|  | Ukladanie do sieťového priečinka, |  |  |
|  | Odoslanie na FTP, uloženie do pamäte zariadenia |  |  |
|  | Obojstranný sken (ADF s funkciou pretáčania) |  |  |
| Skenovanie prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania | odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do tlačiarne; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR (SK, CZ); lokálny adresár |  |  |
| Formáty skenovania | JPEG, TIFF, PDF, XPS, viacstranové PDF |  |  |
| Dostupnosť sieťou | Informácie o stave počítadla a spotrebného materiálu |  |  |
| Servisné požiadavky | Strediská zastúpené v každom kraji ( resp.zmluvný servis, autorizovaný pre záruku, pokrytie s odozvou do 24 hodín |  |  |
| Obsah dodávky | Komplet sada tonerov (nie štartovacie prevedenie), inštalačná príručka, záručné listy, CD s elek.dokumentáciou, napájací kábel, |  |  |
| Požiadavky na záruku | Minimálne 3 roky , možnosť rozšírenia pomocou služieb poskytovaných výrobcom zariadenia na min.5 rokov |  |  |
| CENA s DPH |  | € |